## Slide 1
La spectroscopie proche-infrarouge
en agronomie
Martin Ecarnot, INRAE / AGAP Institut

## Slide 2
Plan du TD
Le phénotypage et la SPIR
Données SPIR: Comment est généré le spectre
Applications en agronomie
Prétraitements et Analyse en Composantes Principales
Au boulot ! Application avec
  Prise en main des données
  Pré-traitements
  ACP
Discussion

## Slide 3
Besoin de phénotypage pour la sélection variétale et la qualité des produits
L’œil humain
  Qualité des épis/grains
  Caractérisation des feuilles (senescence, maladies)
  Architecture des plantes (Hauteur, port foliaire,…)
  Evaluation du dispositif
              L’analyse chimique
                Azote (feuille, bottillon)
                Protéines des grains
                Lipides
Le génotypage
  Sélection génomique
Le Phénotypage et la SPIR

## Slide 4
Le phénotypage optique ou « Haut-débit »
Avantages
Mesures objectives et Répétables
Bon marché
Pas de produit chimique
Mesures non destructive
Rapide
Facilement embarquable
Voir dans l’Infra-rouge
Inconvénients
Adapter les capteurs au produit mesuré
Nécessite un étalonnage/apprentissage
Le Phénotypage et la SPIR
≠
=

## Slide 5
Pourquoi le Proche Infrarouge?
Mesure Optique
Le Phénotypage et la SPIR
% R=(I/I0)*100)
I0
I

## Slide 6
Pourquoi le Proche Infrarouge?
Mesure par spectroscopie
Le Phénotypage et la SPIR
% R=(I/I0)*100)
I0
I
E
Longueur d’onde (nm)
Longueur d’onde (nm)
I
R

## Slide 7
Pourquoi le Proche Infrarouge?
Mesure par spectroscopie
Le Phénotypage et la SPIR
% R=(I/I0)*100)
I0
I
E
Energy (Hz)
Longueur d’onde (nm)
I
R

## Slide 8
Pourquoi le Proche Infrarouge?
Identifier et Quantifier un composé:
Loi de Beer-Lambert
A = ε.l.c = -log(R)
ε : coef. d’absorption
l : longueur du trajet optique
c : concentration du composé
Le Phénotypage et la SPIR

## Slide 9
Pourquoi le Proche Infrarouge?
Le Phénotypage et la SPIR

## Slide 10
Pourquoi le Proche Infrarouge?
Le Phénotypage et la SPIR

## Slide 11
Pourquoi le Proche Infrarouge?
Dans le proche infrarouge,
On mesure seulement les oscillations harmoniques
Et combinaisons des oscillations fondamentales du MIR
Le Phénotypage et la SPIR
l
e1=e/10
e
e2=e1/10
Widening
NIR
MIR
3µm
1µm
1,5µm

## Slide 12
Pourquoi le Proche Infrarouge?
Le Phénotypage et la SPIR
NIR
Faible e : Rayon pénètre
Spectre encombré (maths)
Pas de préparation d’échantillon
Combinaisons
Harmonics
A
A
Fundamentals
MIR
High e : traces
Spectre bien défini
Préparation de l’échantillon

## Slide 13
Pourquoi le Proche Infrarouge?
Avantages
  Pénétration de la lumière + profonde que MIR (>1mm)
  Nombreux composés sensibles dans cette gamme
Inconvénients
  Bandes larges -> Recouvrement
  Faible sensibilité (difficile si < 0.1%)
  Nombreuses perturbations
    Température
    Granulométrie
    Interactions
=> Pas de modèle simple
suivant Beer-Lambert
Le Phénotypage et la SPIR
NaCl dans de l’eau

## Slide 14
Les données SPIR, de A à Z
Présentation de l’échantillon
Séparation des longueurs d’onde
Prétraitement des données
Exploitation des données
La SPIR: génération et traitement des données
% R=(I/I0)*100)
I0
I
E
Energy (Hz)
Energy (Hz)
I
R

## Slide 15
Les données SPIR, de A à Z
Présentation de l’échantillon
  Reflexion/Transmission
Séparation des longueurs d’onde
  Filtre
  Réseau de diffraction
  Transformée de Fourier
Prétraitement des données
Exploitation des données
La SPIR: génération et traitement des données
Detecteur
Transmission
Reflectance
Source
Selection des l
Echantillon
Rotating grating
Array detection

## Slide 16
Les données SPIR, de A à Z
Prétraitement des données
Qu’est-ce qu’un spectre?
Interaction lumière/matière
Influence de la composition chimique
Influence de la physique
Perturbations: électronique, contamination,…
La SPIR: génération et traitement des données
Grains de blé (reflectance)
Farine de blé, Bhandari et al, 2006

## Slide 17
Les données SPIR, de A à Z
Prétraitement des données
Qu’est-ce qu’un spectre?
Interaction lumière/matière
Influence de la composition chimique
Influence de la physique
Perturbations: électronique, contamination,…
La SPIR: génération et traitement des données
Spectres de feuilles
Chlorophylles
Eau

## Slide 18
Les données SPIR, de A à Z
Prétraitement des données
Qu’est-ce qu’un spectre?
Interaction lumière/matière
Influence de la composition chimique
Influence de la physique
Perturbations: électronique, contamination,…
La SPIR: génération et traitement des données
Feuilles fraiches
Feuilles sèches
Feuilles sénescentes

## Slide 19
Les données SPIR, de A à Z
Prétraitement des données
Qu’est-ce qu’un spectre?
Interaction lumière/matière
Influence de la composition chimique
Influence de la physique
Perturbations: électronique, contamination,…
La SPIR: génération et traitement des données
reflectance
Gros Grains
Petits grains
Effet Multiplicatif

## Slide 20
Les données SPIR, de A à Z
Prétraitement des données
Qu’est-ce qu’un spectre?
Interaction lumière/matière
Influence de la composition chimique
Influence de la physique
Perturbations: électronique, contamination,…
La SPIR: génération et traitement des données
reflectance
Dérive de ligne de base:
La diffusion de la lumière croît avec la longueur d’onde

## Slide 21
Les données SPIR, de A à Z
Prétraitement des données
Qu’est-ce qu’un spectre?
Interaction lumière/matière
Influence de la composition chimique
Influence de la physique
Perturbations: électronique, contamination,…
La SPIR: génération et traitement des données
Réflexion spéculaire

## Slide 22
Les données SPIR, de A à Z
Prétraitement des données
Qu’est-ce qu’un spectre?
Interaction lumière/matière
Influence de la composition chimique
Influence de la physique
Perturbations: électronique, contamination,…
La SPIR: génération et traitement des données
Xu et al, 2019

## Slide 23
Les données SPIR, de A à Z
Prétraitement des données
Qu’est-ce qu’un spectre?
Interaction lumière/matière
Influence de la composition chimique
Influence de la physique
Perturbations: électronique, contamination,…
Les traitement mathématiques permettant de prendre en compte ses différentes sources d’influences sont appelés les prétraitements
On en parle juste après…
La SPIR: génération et traitement des données

## Slide 24
Les données SPIR, de A à Z
Présentation de l’échantillon
Séparation des longueurs d’onde
Prétraitement des données
Exploitation des données
La SPIR: génération et traitement des données
Méthodes exploratoires
- ACP
- Clustering
Méthodes prédictives
Modèles quantitatifs
Modèles qualitatifs
Yan et al, 2014

## Slide 25
Une technique utilisée dans de nombreux domaines
  Agro alimentaire / Agronomie
  Pharmacie
  Médecine
  Sciences du sol
  Géologie
  Tri sélectif
  Détection de fraude
  Police scientifique
La SPIR: Applications en Agronomie

## Slide 26
Sur les grains:
Teneur en protéines (CTPS)
Humidité / Matière sèche
Protéines
Sucres
Lipides
La SPIR: Applications en Agronomie
Soja OGM
Roundup Ready™
Soja conventionnel
Bonne classif.
de 92,4%
Sélection Phenomique

## Slide 27
Sur les plantes:
Teneur en azote des feuilles
La SPIR: Applications en Agronomie
Estimation de la fusariose
(Thèse Damien Vincke CRA-W)

## Slide 28
Sur les fruits:
Analyse du contenu en sucre de pommes en ligne
La SPIR: Applications en Agronomie

## Slide 29
Entrez dans la matrice…
La SPIR: Quelles précautions pour traiter les données
Longueurs d’onde
X1,1 X1,2 X1,3 X1,4 X1,5 … X1.p
X2,1 … Xn,p
X3,1 … Xn,p
X4.1 … Xn,p
X5.1 … Xn,p
…
…
Xn.1 … Xn,p
Spectres
Echantillons

## Slide 30
Entrez dans la matrice…
La SPIR: Quelles précautions pour traiter les données
Longueurs d’onde
X1,1 X1,2 X1,3 X1,4 X1,5 … X1.p
X2,1 … Xn,p
X3,1 … Xn,p
X4.1 … Xn,p
X5.1 … Xn,p
…
…
Xn.1 … Xn,p
Spectres
Echantillons
Dans la Matrice des spectres:
Lignes = Individus
Colonnes = Variables
Exactement comme :

## Slide 31
Entrez dans la matrice…
La SPIR: Comment traiter les données
=
=

## Slide 32
Les prétraitements pour corriger les perturbations
Réduire le bruit « blanc »
  Lissage. Par ex. moyenne glissante
La SPIR: Comment traiter les données

## Slide 33
Les prétraitements pour corriger les perturbations
Réduire un effet multiplicatif
  Normalisation SNV
  Pour chaque spectre, on soustrait la moyenne, et on divise par l’écart-type
  Multi-scatter correction (MSC)
  Logarithme
La SPIR: Comment traiter les données

## Slide 34
Les prétraitements pour corriger les perturbations
Réduire une dérive de ligne de base
  Algorithme « Detrend »: On soustrait un polynôme ajusté d’ordre (1, 2, …)
La SPIR: Comment traiter les données

## Slide 35
Les prétraitements pour corriger les perturbations
Réduire une dérive de ligne de base
  Dérivée (1ere, 2nde)
  Algorithme de Savitzky-Golay
La SPIR: Comment traiter les données
  Change aussi la résolution des pics!!

## Slide 36
Entrez dans la matrice…
La SPIR: Comment traiter les données
=
=

## Slide 37
Comment classer les spectres
Si le spectromètre mesure 1 longueur d’onde
Si le spectromètre mesure 2 longueurs d’onde
La SPIR: Comment traiter les données
l1
l1
l2

## Slide 38
Comment classer les spectres
Si le spectromètre mesure 2000 longueurs d’onde
Quelles longueurs d’onde choisir?
Si on choisit 1 longueur d’onde toutes les X…
  On ne voit plus les pics
Si on choisit une gamme réduite
  Très forte colinéarité entre les variables
La SPIR: Comment traiter les données

## Slide 39
Comment classer les spectres
Si le spectromètre mesure 2000 longueurs d’onde
Solution?
…….
La SPIR: Comment traiter les données

## Slide 40
Comment classer les spectres
Si le spectromètre mesure 2000 longueurs d’onde
Quelles longueurs d’onde choisir?
Analyse en Composante principales!
La SPIR: Comment traiter les données

## Slide 41
Analyse en Composante principales
Pour explorer les données (classement d’individus, outliers)
Déterminer l’importance des longueurs d’onde
Une composante principale = une combinaison linéaire des longueurs d’onde
CP1= a x l1 + b x l2 + ... + g x lp
La SPIR: Comment traiter les données

## Slide 42
La SPIR: Comment traiter les données
X
C
CP1= a x l1 + b x l2 + ... + g x lp
V

## Slide 43
Analyse en Composante principales
La SPIR: Comment traiter les données
Spectre
Score
Loadings

## Slide 44
Analyse en Composante principales
CP1= a x l1 + b x l2 + ... + g x lp
On peut évaluer les longueurs d’onde les plus importantes pour le modèle.
La SPIR: Comment traiter les données

## Slide 45
La SPIR: Comment traiter les données
Composante